## Slide 1: Smart Markets als marktbasierte Ergänzung zum Engpassmanagement - Konzeptionierung und erste Modellvereinfachungen
08.09.2021
Tanja Mast, Benedikt Hümmer, Uwe Holzhammer
Ergebnisse aus dem Projekt EOM-Plus

## Slide 2: Motivation
Anstieg von Netzengpässen und damit verbundenen Kosten auch zukünftig erwartet
Aktuelles Engpassmanagement in Deutschland:
  Zusammenführung zum Redispatch 2.0 ab 1.Okt. 2021: alle Erzeuger und Speicher >100 kW
  Verpflichtende Teilnahme und gewinnneutrale Kostenerstattung
Art. 13 der Elektrizitätsbinnenmarkt-VO:
  alle Erzeuger, Speicher, Lasten in Redispatch einbeziehen
  Marktbasierte Mechanismen für Redispatch anwenden
  Deutschland macht von Ausnahmeregelung (Inc-Dec-Gaming) gebrauch
Netz-engpass!
EinsMan
Redispatch
>10 MW Pflicht
>100 kW Pflicht

## Slide 3: Motivation
Smart Markets als marktbasierte Ergänzung zum Energy-Only-Markt und zum aktuellen Engpassmanagement (RD 2.0 als Rückfall-Option)
Eigenschaften von Smart Markets:
  temporäre Beschränkung auf prognostizierte Engpasssituation
  lokale Beschränkung auf betroffenen Stromnetzbereich
Hauptziel von Smart Markets: Effizienz- und Innovationspotentiale ggü. Redispatch 2.0 heben
Spot Markt
Smart Market
Redispatch 2.0

## Slide 4: Konzeption von Smart Markets
Definition Einschaltsignal für Smart Markets
Einschaltsignal: negativer und positiver Bedarf der Leistungsanpassung wird aus Engpass im Stromnetz abgeleitet
Annahmen fürs Projekt EOM-Plus:
  Erstmal Beschränkung auf strombedingte Engpässe im Übertragungsnetz
  Beschränkung auf Wirkleistungsanpassung
Notes: Ursache für Engpässe zu 87%-93% strombedingt im Übertragungsnetz

## Slide 5: Konzeption von Smart Markets
Definition der Angebotsfunktion
… das freiwillige Ab-/Zuschalten von Erzeugern
… das freiwillige Ab-/Zuschalten von Lasten
DSM
PtH
Engpässe mit Smart Markets beheben durch…
Grundsätzlich können alle Technologien ohne Leistungsgrenze am Smart Market teilnehmen
Notes: Marktteilnahme bedeutet immer eine Abweichung zum regulären Fahrplan

## Slide 6: Konzeption von Smart Markets
Marktteilnahme bedeutet immer eine Abweichung zum regulären Fahrplan
Gebotsabgabe für Fahrplananpassung
Definition der Angebotsfunktion – Beispiel Leistungssaldo erhöhen
t2
Engpass
t1
Geplante Produktion vorziehen
t3
Engpass
t1
Geplanten Strombezug zu späterem Zeitpunkt nachholen
€/kWh
Flex I
kWh
€/kWh
Flex III
kWh
€/kWh
Flex II
kWh
Erzeuger
Lasten
€/kWh
Flex IV
kWh
Notes: Marktteilnahme bedeutet immer eine Abweichung zum regulären Fahrplan

## Slide 7: Konzeption von Smart Markets
Definition der Angebotsfunktion – Beispiel Leistungssaldo erhöhen
Angebotsfunktion = Gebote im Smart Market
Preis p [€/kWh]
Menge q
[kWh]
Flex
III
Flex
II
Flex
I
Flex
IV
SmMa-Gebote

## Slide 8: Konzeption von Smart Markets
Preis p [€/kWh]
Menge q
[kWh]
Flex
III
Flex
II
Flex
I
Flex
IV
Definition der Angebotsfunktion – Beispiel Leistungssaldo erhöhen
Angebotsfunktion = Gebote im Smart Market
Preisobergrenze = maximale Zahlungsbereitschaft für Smart Market (= durchschnittliche RD-Kosten)
Flexibilitätsbedarf für Engpass-behebung
Flexbedarf
Preisobergrenze
SmMa-Gebote

## Slide 9: Konzeption von Smart Markets
SmMa-Gebote
SmMa-Gebote
Definition des Preisbildungsmechanismus – Beispiel Leistungssaldo erhöhen
Preisbildungsmechanismus = Pay-as-cleared
Letztes bezuschlagtes Gebot ist preissetzend
Alle bezuschlagten Flexibilitäts-optionen erhalten Einheitspreis
Bietet Chance auf Zusatzerlöse und setzt für Flexibilitäten Anreiz zur Teilnahme
Flexbedarf
Preis p [€/kWh]
Menge q
[kWh]
Flex
III
Flex
II
Flex
I
Flex
IV
Preisobergrenze
Preis p [€/kWh]
Menge q
[kWh]
Flex
III
Flex
II
Flex
I
Flex
IV
Preisobergrenze
Markt-
ergebnis
Flexbedarf
Markt-
ergebnis
Flex-Erlöse
Flex-Erlöse
Smart Market Preis
Smart Market Preis

## Slide 10: Konzeption von Smart Markets
Einschaltsignal mit Preisobergrenze und Flexibilitätsbedarf an Netzknoten lokalisiert (Netzknoten=Umspannwerke von HöS auf HS)
Netzcluster: geografisches Gebiet innerhalb dem alle Anlagen einem Netzknoten zugeordnet werden – Jede Gemeinde ist dem geographisch nächsten Netzknoten zugeordnet
Einzelne Netzcluster stellen kleinste räumliche Ausdehnung eines Smart Market dar
Definition des Marktgebiets– Beispiel Leistungssaldo reduzieren
Netzknoten (HöS/HS)
Netzcluster

## Slide 11: Konzeption von Smart Markets
Ziel Effizienz- und Innovationspotentiale ggü. RD 2.0 heben:
  Daher grundsätzlich alle Technologien ohne Leistungsgrenze einbeziehen für möglichst viele Marktteilnehmer -> Kostenkonkurrenz
Zusätzliche Teilnehmer = alle, die nicht Teil des RD 2.0 sind:
  Konv. Erzeuger < 100 kW
  KWK-Anlagen > 100 kW, nur elektr. Anteil für Wärme*
  EE-Anlagen < 100 kW, nicht fernsteuerbar
  Speicher < 100 kW
  Lasten
Definition der Marktteilnehmer – Beispiel Leistungssaldo reduzieren
*laut BK6-20-061 (Festlegung zur Informationsbereitstellung für Redispatch-Maßnahmen) können wärmegeführte KWK-Anlagen ein negatives Redispatch-Vermögen von 0 angeben
Notes: Für die systemische Betrachtung fokussieren wir uns im Modell auf Technologien, von denen eine relevante Rolle in Smart Markets erwartet wird

## Slide 12: Konzeption von Smart Markets
EE-Anlagen (<100kW, nicht fernsteuerbar): Voraussetzung steuerbar, aber dann im RD 2.0
Lasten: z.T. hohe Investkosten in Steuereinrichtung für Smart Market
Definition der Marktteilnehmer – Beispiel Leistungssaldo reduzieren
E-Mobilität zulassen*, alle teureren Technologien ausschließen, da auch Verfügbarkeiten und Verschiebedauern gering
*da dies von Experten als hohes Potential im HH-Sektor gesehen und größte Verbraucher im HH darstellen-> größter Hebel für Flexibilität

## Slide 13: Konzeption von Smart Markets
Definition der Marktteilnehmer – Beispiel Leistungssaldo reduzieren
Datenquellen: Bundesnetzagentur (2021), Heitkötter et al. (2020)

## Slide 14: Konzeption von Smart Markets
Teilnehmer, die auch Teil des RD 2.0 sind:
  Anreiz: wer im Smart Market Zuschlag erhält, steht RD 2.0 nicht mehr zur Verfügung
  Niedrige Smart Market Gebote denkbar, da Leistungsanpassung planbar (Zeitpunkt, Dauer, Preisobergrenze, benötigte Menge für Markt veröffentlicht)
  Ausschluss wer Effizienzanspruch wiederspricht
Definition der Marktteilnehmer – Beispiel Leistungssaldo reduzieren
Gebot Smart Market
Entschädigung RD 2.0
Wird nur von regelbaren EE-Anlagen (z.B. Biogas-BHKW) >=0kW erfüllt, da hier Energieträger speicherbar und Stromeinspeisung nachholbar

## Slide 15: Konzeption von Smart Markets
Definition der Marktteilnehmer – Beispiel Leistungssaldo reduzieren
Datenquellen: Bundesnetzagentur (2021), Heitkötter et al. (2020)
Regelbare EE-Anlagen:
(Gasförmige, feste, flüssige) Biomasse, Grubengas, Klärschlamm & durch Netzbetreiber, Direktvermarkter oder Dritte fernsteuerbar

## Slide 16: Konzeption von Smart Markets
Szenario 2030:
Deutliche Zunahme flex. Lasten (v.a. E-Mobilität und PtG) und Speicher erwartet
Kohleausstieg weit fortgeschritten
Definition der Marktteilnehmer – Beispiel Leistungssaldo reduzieren
Szenario 2030 nach Heitkötter et al. (2020), NEP_2030(2019) Szenario B 2030, Steurer (2017), Gils (2015)

## Slide 17: Ausblick
Potentiale der Flexibilitätsoptionen regionalisieren und Netzclustern zuordnen
Smart Market Modell erstellen und Flexibilitätspotentiale einbinden
Potentiale von Smart Markets quantifizieren (Kosteneinsparung RD, Investitionsanreize, Ersparter Netzausbau)
Gefahr von Gaming und Marktmacht durch z.T. große Einzelkapazitäten (v.a. KWK-Anlagen) untersuchen

## Slide 18: Kontaktdaten
Tanja Mast, M.Sc.
Technische Hochschule Ingolstadt
Institut für neue Energie-Systeme (InES)
Esplanade 10, D-85049 Ingolstadt
Tel: +49 (0)841 / 9348 - 6498
Mail: tanja.mast@thi.de
Web: www.thi.de/go/energie

## Slide 19: Verwendete Quellen
Bundesnetzagentur (2021): Marktstammdatenregister; https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR/, Datenstand 26.04.2021
Heitkötter, W.; Schyska, Bruno U.; Schmidt, D.; Medjroubi, W.; Vogt, T.; Agert, C. (2020): Assessment of regionalised demand response potential in Germany using an open source tool and dataset
Heitkötter, W.; Schyska, Bruno U.; Schmidt, D. (2020): dsmlib - region4FLEX example (open source tool and data)
Kohler, S.; Agricola, AC.; Seidl, H. (2010): dena-Netzstudie II: Integration erneuerbarer Energien indie deutsche Stromversorgung im Zeitraum 2015–2020 mit Ausblick 2025
Steurer, M. (2017): Analyse von Demand Side Integration im Hinblick auf eine efiziente und umweltfreundliche Energieversorgung, Dissertation, Universität Stuttgart
Möst, D.; Schreiber, S.; Herbst, A.; Jokob, M.; Martino, A.; Poganietz, W.-R. (2021): The Future European Energy System
Langrock, T.; Achner, S.; Jungbluth, C.; Marambio, C.; Michels, A.; Weinhard, P. (2015): Potentiale regelbaren Lasten in einem Energieversorgungssystem mit wachsendem Anteil erneuerbarer Energien, https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/potentiale-regelbarer-lastenin- einem
Gils, H.C. (2014): Balancing of Intermittent Renewable Power Generation by Demand Response and Thermal Energy Storage, Dissertation, Universität Stuttgart