## Slide 1: Die Notwendigkeit negativer Emissionen für ein treibhausgasneutrales Deutschland
08.09.2021 | Thomas Schöb, Peter Markewitz, Leander Kotzur, Detlef Stolten
Corresponding Author: t.schoeb@fz-juelich.de
IEWT 2021 Wien – online
Eine modellgestützte Analyse

## Slide 2: AGENDA
Gesetzesnovelle des Bundes-Klimaschutzgesetzes
Modellübersicht
Randbedingungen der Analyse: Treibhausgasneutralität Deutschlands im Jahr 2045
Modellergebnisse: Verbleibende Restemissionen und notwendige negative Emissionen
Schlussfolgerungen

## Slide 3: Gesetzesnovelle des deutschen Bundes-Klimaschutzgesetzes – in Kraft getreten am 31.8.2021 [1]
[1] Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit: Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes. 11.05.2021
[2] Umweltbundesamt: Vorjahreschätzung der deutschen Triebhausgas-Emissionen für das Jahr 2020. 15.03.2021
Wesentliche Inhalte:
Netto-Treibhausgasneutralität Deutschlands bis zum Jahr 2045
Zwischenziele: Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) im Vergleich zu 1990
Negative THG-Emissionen nach dem Jahr 2050
Beitrag des Sektors Landnutzung. Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft (LULUCF):
2020: -16,5 Mt CO2-äq [2]
Offene Punkte:
Abschätzung des Bedarfs an negativen Emissionen zur Erreichung der Treibhausgasneutralität
Rolle der permanenten Speicherung von CO2 in geologischen Lagerstätten
2030 | 2040
- 65 % | - 88 %
Ziel 2030 | Ziel 2040 | Ziel 2045
- 25 Mt CO2-äq. | - 35 Mt CO2-äq. | - 40 Mt CO2-äq.
Notes: 24.März: Urteil des BVerfG: Bundes-Klimaschutzgesetz teilweise mit Grundrechten unvereinbar, da hohe Emissionsminderungen auf die Zeit nach 2030 verschoben
11.Mai: Gesetzentwurf zur Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes  nun am 31.8 in Kraft getreten

## Slide 4: FINE-NESTOR Energiesystemmodell
FINE-NESTOr
Makro-ökonomische Annahmen (Brennstoffpreise, Bevölkerung, etc.)
Techno-ökonomische Input Daten (Kosten, Wirkungsgrade, Bestände, etc.)
Nachfragen (Mobilität, Güter, Wohnflächen, etc.)
2020
2030
2040
2045
heute
Myopischer Transformationspfad
Integriertes Modell
Kostenoptimale Lösung
      Ansatz
      Integriertes Energiesystemmodell
      Hybrider bottom-up Ansatz
      Quadratische Programmierung – Berücksichtigung von Kostenunsicherheiten
      Zeitreihenaggregation
      Zeitliche Auflösung von 1 Stunde
      Treibhausgasbilanz Deutschlands
Highlights
Detaillierte Implementierung von:
  Energiewirtschaft, Industrie, Gebäude und Verkehr
  PtX Technologien
  Biomasse Verfügbarkeit
  Energieeffizienzmaßnahmen
  Energiespeichern
  CO2 Abscheidung und Nutzung

## Slide 5: CO2 Abscheidung und Nutzung
Niedertemperatur- Prozesswärme (80-150 °C)
Elektr. Energie
CO2 Abscheidung in Industrie und Gas-KW
Direct Air Capture (DAC) von CO2
Onshore CO2 Transport
Offshore CO2 Transport
Permanente CO2 Speicherung onshore
Permanente CO2 Speicherung offshore
CO2 Nutzung (z.B. Methanol/ PtL-Produktion)
Negative CO2 Emissionen
CO2 Abscheidung in Verbindung mit Biomasse (BECC)
Notes: Potenzial zur Einspeicherung in DE: 12 Gt CO2  ausgeförderte Öl-und Gasfelder, Aquifere
Zusätzliche Möglichkeit zur Speicherung in gemeinsamen Projekten in Europa (z.b. Northern Lights in Norwegen)

## Slide 6: Treibhausgasbilanz
Chart: 2020
| 2020
CO2 Speicherung | -3.8813e-07
Energie | 280582.7422
Industrie | 165321.9864
Gebäude | 105135.721
Transport | 157549.5504
Nicht-CO2 | 101210
Chart: Nicht-CO2-Emissionen
| 2020 | 2045
Energie | 10030 | 1200
Industrie | 16580 | 2410
Gebäude | 1190 | 145
Transport | 2020 | 240
Abfall | 9240 | 2450
Landwirtschaft | 62150 | 47555
Sektoren Energie, Industrie, Gebäude und Transport und ihre CO2 Emissionen werden optimiert
709 Mt CO2 Emissionen aus diesen Sektoren im Jahr 2020
101 Mt CO2-äq. aus exogen gesetztem Pfad für Nicht-CO2-Emissionen in 2020
Annahme: Rückgang dieser Nicht-CO2-Emissionen auf 54 Mt CO2-äq. bis 2045

## Slide 7: Randbedingungen der Analyse
Ziel: Netto-Treibhausgasneutralität Deutschlands 2045
Nachfragen: Energie, Güter, Wohnfläche, Mobilität und Ernährung nach heutigen Trends fortgeschrieben
Erster Teil der Analyse: Negative Emissionen aus LULUCF-Sektor aufgrund unsicherer Entwicklung nicht berücksichtigt [1]
[1] Prognos, Öko-Institut, Wuppertal-Institut: Klimaneutrales Deutschland 2045 - Wie Deutschland seine Klimaziele schon vor 2050 erreichen kann. 2021
Zweiter Teil der Analyse: THG-Emissionen aus LULUCF-Sektor wie in Gesetzesnovelle des Bundesklimaschutzgesetzes vorgesehen berücksichtigt

## Slide 8: Primärenergieverbrauch Deutschlands 2045
Chart: 2045
| 2045
Steinkohle | 4602.0981
Erdgas (n-energ.) | 7614.7308
Erdgas (energ.) | -0.01928
Wasserkraft | 24038.0445
Müll | 48815.976
feste Biomasse | 349585.58
gas. Biomasse | 74291.7866
fl. Biomasse | 4277.8954
Photovoltaik | 455202.9786
Solarthermie | 3249.361
Wind (Onshore) | 239119.438
Wind (Offshore) | 259191.7078
Primärenergieverbrauch nahezu vollständig auf Basis erneuerbarer Energien
Bio-masse | Photo-voltaik | Wind-energie | H2- Import
428 TWh | 455 TWh | 498 TWh | 382 TWh
Wasserstoff wird vor allem in der Industrie eingesetzt (Stahlherstellung, Methanol-Produktion, ..)

## Slide 9: Treibhausgasemissionen Deutschlands 2045
Chart: 2045
| 2045
CO2 Speicherung | -90052.7923
Energie | -456.8814
Industrie | 33537.8707
Gebäude | 2851.5261
Transport | 120.277
Nicht-CO2 | 54000
34 Mt CO2 Restemissionen im Industrie-Sektor: Zu 82% Prozessemissionen, nur durch Carbon Capture vermeidbar
54 Mt CO2-äq. Nicht-CO2 Emissionen, hauptsächlich aus Landwirtschaft
90 Mt CO2 dauerhaft in geologischen Lagerstätten gespeichert

## Slide 10: CO2 Flüsse 2045
Negative Emissionen in Höhe von -76,5 Mt CO2 notwendig zur Kompensation verbleibender Emissionen in Industrie und Landwirtschaft

## Slide 11: Notwendige negative Emissionen bei Berücksichtigung des LULUCF-Sektors
LULUCF-Sektor:
Beitrag in 2045: -40 Mt CO2-äq negative Emissionen (wie in Gesetzesnovelle)
Trotz Berücksichtigung des LULUCF-Sektors werden negative Emissionen in Höhe von -36,7 Mt CO2 benötigt, die durch DAC oder BECC in Verbindung mit permanenter CO2 Speicherung bereitgestellt werden müssen
Notes: Aufforstung 5,4-30 €/tCO2 Wiedervernässung von Mooren (Mittlere Kosten) 2-42 €/tCO2 aus Thünen Institut, Handlungsoptionen für den Klimaschutz in der deutschen Agrar und Forstwirtschaft, 2013

## Slide 12: Schlussfolgerungen
[1] Kohlendioxid-Speicherungsgesetz vom 17. August 2012 (BGBI. I S. 1726)
Im Jahr 2045 verbleiben Restemissionen in Höhe von 90Mt CO2-äq, hauptsächlich aus der Landwirtschaft und den Prozessemissionen in der Industrie
Zur Kompensation dieser Treibhausgasemissionen sind negative Emissionen in Höhe von -76,5 Mt CO2 notwendig, die durch Direct Air Capture von CO2 oder Biomasse in Verbindung mit Carbon Capture bereitgestellt und dauerhaft gespeichert werden müssen
Der Sektor Landnutzung. Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft kann unter den getroffenen Annahmen nicht ausreichend negative Emissionen bereitstellen, es verbleiben zusätzlich notwendige negative Emissionen in Höhe von -36,7 Mt CO2
Eine Änderung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes [1] ist zwingend erforderlich, um ausreichend CO2 in geologischen Lagerstätten innerhalb Deutschlands speichern zu können und die Treibhausgasneutralität Deutschlands bis 2045 zu erreichen

## Slide 13: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Thomas Schöb
t.schoeb@fz-juelich.de