## Slide 1: Trade-Offs einer Eigenversorgung Deutschlands in einem 100% erneuerbaren europäischen Stromsystem
IEWT 2021 - Internationale Energiewirtschaftstagung
Shima Sasanpour, Karl-Kiên Cao
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)
Institut für Vernetzte Energiesysteme

## Slide 2: Motivation
European Green Deal
Nationale Ziele
Unabhängigkeit von Energieimporten
≥ 100%
50%
0%
-50%
≤ -100%
Stromimport/ Bedarf
REMix
Energiesystemoptimierung

## Slide 3: Motivation
European Green Deal
Nationale Ziele
Unabhängigkeit von Energieimporten
≥ 100%
50%
0%
-50%
≤ -100%
Stromimport/ Bedarf
REMix
Energiesystemoptimierung
Eigenversorgung vs. Kosten

## Slide 4: Modellaufbau
Region: Europa und Maghreb-Staaten
Zeit: 1 Jahr mit stündlicher Auflösung
Optimierungsmodell: REMix
Vorgabe: CO2-neutraler Stromsektor
Kraftwerke: - Erneuerbare
            - Atomkraft
            - Gasturbinen und Brennstoffzellen mit grünem H2
            (EE-Gaskraftwerke)

## Slide 5: REMix

## Slide 6: Eigenversorgung
Netto-Eigenversorgung
Gesamte Nachfrage
H2
H2
t … Zeitschritt
r … Land
g … Kraftwerkstechnologie
… gesamte Nachfrage
… Eigenversorgungsfaktor
… erzeugter Strom
… konventionelle Nachfrage
… Wärmenachfrage
… Nachfrage für E-Pkw
… Nachfrage für H2-Pkw
… Strom-zu-Wärme-Faktor
… Strom-zu-Wasserstoff-Faktor
… Wirkungsgrad der EE-Gaskraftwerke
Eigenversorgung ohne H2
Eigenversorgung mit H2

## Slide 7: Szenarien
Basisszenario: keine Eigenversorgungsvorgaben
Ohne H2: Eigenversorgung pro Land von 5% bis 100% in 5%-Schritten
Mit H2: Eigenversorgung pro Land von 5% bis 100% in 5%-Schritten

## Slide 8: Kostenzunahme
Höhere Kostenzunahme für Deutschland aufgrund geringerer EE-Potentiale
H2-Eigenversorgung verursacht im Gesamtsystem bis zu 2% zusätzliche Kosten
Kostenzunahme mit/ohne H2-Eigenversorgung für DE ähnlich hoch

## Slide 9: Kosten Deutschland
Technologiekosten (Investitions- und Betriebskosten) steigen ähnlich stark an
Ohne H2-Eigenversorgung: Stromkosten etwa halb so hoch
Mit H2-Eigenversorgung: H2-Importkosten spielen kaum eine Rolle

## Slide 10: Kapazitäten Deutschland
50%: verringerte Importabhängigkeit  geringere Netzkapazitäten
Mit H2-Eigenversorgung: mehr Flexibilität durch größeres Stromnetz
100%: Kapazitäten verdoppeln sich und Stromnetzkapazitäten werden größer
Mit H2-Eigenversorgung: mehr Unabhängigkeit, aber geringere Diversität

## Slide 11: Zusammenfassung und Ausblick
Höhere Kosten für das deutsche Stromsystem durch geringere EE-Potentiale
Kostenzunahme für DE mit und ohne H2-Eigenversorgung ähnlich hoch (+12%)
Mit H2-Eigenversorgung: Höhere Unabhängigkeit, aber geringere Diversität
100% Eigenversorgung in DE: Kapazitäten verdoppeln sich
Zusätzliche Berücksichtigung des H2-Bedarfs aus energieintensiven Sektoren in zukünftigen Studien möglich
Eigenversorgung für alle Länder gleich hoch angesetzt  tatsächliche Zielsetzungen?