## Slide 1
Entwicklung der Windenergienutzung im Inntal
09.09.2021 10:30 Uhr
Thomas Hofer

## Slide 2: Agenda
  Ausgangssituation
  Stand der Forschung
  Zielsetzung und Forschungsfrage
  Methodik und methodisches Vorgehen
  Ergebnisse der Datenauswertung

## Slide 3: Ausgangssituation
Tirols Ziele
  Bis 2050 Vollständige Dekarbonisierung der Energieversorgung
  Bis 2030 bilanzielle Stromversorgung zu 100% aus Erneuerbaren
Strategie
  Klein PV Anlagen auf privaten und öffentlichen Dachflächen
  Steigerung der Arbeit aus Wasserkraft um 2.800 GWh/a bis 2036
  Nutzung der Windkraft nicht vorgesehen
Status Quo der Windkraft in Tirol
  Geeignete Standorte vorrangig auf 1800 m ü.A.
  10,8 kW an installierter Leistung

## Slide 5: Stand der Forschung
MERKUR-Experiment
  Drei Windmessungen
    Zwei im Inntal
    Eine im Rosenheimer Becken
  Zeitraum
    13 Tage
  Ergebnisse
    Windgeschwindigkeiten bis 8 m/s in 50m ü.G.
    Windgeschwindigkeiten bis 13 m/s in 200m ü.G.
  Theorie
    Starke Beschleunigung der Winde aufgrund des Venturi Effektes
(Quelle: Deacademi, 2017)

## Slide 6: Stand der Forschung
Numerische Simulation
  Strömungssimulation im Inntal und Rosenheimer Becken
  Ergebnisse
    Windspitzen bis 13 m/s in 200 m ü.G.
    Vertikale Ausdehnung bis 300 m ü.G.
    Horizontale Ausdehnung ca. 15 km
  Theorie
    Venturi Effektes
    Entstehung eines Low Level Jetstreams
(Quelle: Zängle, 2004)

## Slide 7: Zielsetzung und Forschungsfrage
Ziele des Projektes
  Charakteristiken des Erler Windes zu definieren
    Zeitliches und zyklisches Auftreten
    Windgeschwindigkeit
    Windrichtung
  Ermittlung des Potential für die Stromproduktion
    Quantifizierung des nutzbaren Potentials am Standort Schwaigen
    Vergleichsmessung im Inntalinneren
  Forschungsfrage
In welchem Umfang kann das Potential des Erler Windes
für die Stromerzeugung genutzt werden und welche Charakteristiken weist
das Windphänomen auf?

## Slide 8: Methodik
Empirisch Quantitative Forschung
  Feldexperiment
  Standardisierte Datenerhebung in Form einer Messung
  Statistische Auswertung der Daten
(Quelle: Eigene Darstellung, 2021)

## Slide 9: Methodisches Vorgehen
Drei Messstandorte
  Oberdorf
  Schwaigen
  Nussdorf
Zwei Messtechnologien
  LiDAR (Fernerkundung)
  Anemometer (In Situ)
Zeitraum
  Anemometer: ein Jahre
  Lidar: zwei Monate
(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Google Earth, 2021)

## Slide 10: Methodisches Vorgehen
(Quelle: Eigene Darstellung, 2021)

## Slide 11: Entstehung des Erler Windes
Täglicher Zyklus von Berg und Talwinden
Entstehung eines Venturi Effektes aufgrund der Verengung am Talausgang
Luftmaßen können ungehindert ins Rosenheimer Becken strömen
Keine Bildung von lokalen Kaltluftseen
(Quelle: The Comet Project, 2006)

## Slide 12: Häufigkeitsverteilung Oberndorf
Vergleichsmessung
Leistungsdichte: 10,68 W/m²
Mittlere Windgeschwindigkeit: 1,46 m/s
Nicht geeignet für Windkraftanlagen

## Slide 13: Häufigkeitsverteilung Schwaigen
Leistungsdichte: 206,78 W/m²
Mittlere Windgeschwindigkeit: 5,52 m/s
(Quelle: Eigene Darstellung, 2021)

## Slide 14: Tagesverlauf Schwaigen und Oberndorf
In Oberndorf geringe Windgeschwindigkeiten < 3 m/s
In Schwaigen zu jeder Stunde > 3 m/s

## Slide 15: Monatsmittelwerte Schwaigen
Jahresmittelwert: 5,52 m/s (15 Meter)
Wintermonate stärkerer Wind
Sommermonate schwächerer Wind
Messung in 10 und 15 Metern Höhe
(Quelle: Eigene Darstellung, 2021)

## Slide 16: Tagesverlauf Schwaigen
Tageszyklischer Verlauf der Winde
Höhere Windgeschwindigkeiten in den Nachtstunden
(Quelle: Eigene Darstellung, 2021)

## Slide 17: Tagesverlauf Schwaigen
Tagesverlauf der Windgeschwindigkeit und Windrichtung in Schwaigen
Wechsel der Windrichtung
  Tal- und Bergwinde
Stärkeres Windaufkommen in der Nacht
(Quelle: Eigene Darstellung, 2021)

## Slide 18: Jahresdauerlinie Schwaigen
Windrad E.ON Windrad 250 (250 kW)
Volllaststunden
  2.906 (10 Meter)
  3.364 (15 Meter)
  3.641 (28,5 Meter*)
Jahresarbeit
  726 MWh (10 Meter)
  841 MWh (15 Meter)
  910 MWh (28,5 Meter*)
*Berechneter Wert für Nabenhöhe
(Quelle: Eigene Darstellung, 2021)

## Slide 19: Geordnete Dauerlinie Schwaigen
Windrad E.ON Windrad 250 (250 kW)
40m und 60m stärker von Bodenbeschaffenheiten beeinflusst
Arbeit im Messzeitraum
  40 Meter: 57,09 MWh
  60 Meter: 61,15 MWh
  80 Meter: 63,38 MWh
  140 Meter: 64,55 MWh
(Quelle: Eigene Darstellung, 2021)

## Slide 20: Windrose Schwaigen – In Situ
Windrose 15 Meter
Ertragswindrose 15 Meter (841 MWh)
(Quelle: Eigene Darstellung, 2021)

## Slide 21: Windrose Schwaigen – LiDAR
Windrose 40 Meter
Ertragswindrose 40 Meter (57 MWh)

## Slide 22: Visualisierung Windkraftanlagen
Mögliche Standorte
Bodenansicht von unterschiedlichen Entfernungen
(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Google Earth, 2021)

## Slide 23: Ergebnisse Zusammengefasst
Tageszyklischer Wechsel von Berg- und Talwinden
Für Windkraftanlagen vor allem Südwinde von Bedeutung
Jahresarbeit von ca. 800- 900 MWh pro 250 kW Windrad
Windspitzen bis ~20 m/s am Standort Schwaigen
Keine ausreichenden Winde bei der Station Oberndorf
Für Errichtung einer WKA genauere Betrachtung notwendig

## Slide 24: Quellen
Tiroler Energiestrategie 2020, 2017. Tiroler Energiestrategie 2020
Zängl, G., 2004. A reexamination of the valley wind system in the Alpine Inn Valley with numerical simulations [online]. Meteorology and Atmospheric Physics, 87(4), 241-256
Reiter, R., H. Müller und R. Sladkovic, 1984. Die vertikale Windstruktur beim Merkur —Schwerpunkt „Tagesperiodische Windsysteme” aufgrund von aerologischen Messungen im Inntal und im Rosenheimer Becken [online]. Archives for meteorology, geophysics, and bioclimatology, Series B, 33(4), 359-372
Neubarth, 2012. Windenergie in Tirol
R. J. Yamartino und R.J. Yamartino, 1984. [Journal of Applied Meteorology and Climatology] A Comparison of Several “Single-Pass” Estimators of the Standard Deviation of Wind Direction // A Comparison of Several “Single-Pass” Estimators of the Standard Deviation of Wind Direction [online]. Journal of Climate and Applied Meteorology, 23(9), 1362-1366.

## Slide 25
Entwicklung der Windenergienutzung im Inntal
09.09.2021 10:30 Uhr
Thomas Hofer